## Slide 1
Membuat Kompos Padat
Dengan
NASKURU
(Teknologi Evzymatis)
Oleh
PT OASe Wonosobo
Notes: 1

## Slide 2
Tidak Berbulan-bulan
(Waktu maksimal 1 minggu paling cepat 3 hari)
Keunggulan Membuat Kompos Padat
Dengan NASKURU
Proses mudah dan tidak menimbulkan bau
Notes: 2

## Slide 3: Bahan Yang Dibutuhkan (Kapasitas 1 ton)
Kotoran Ayam (Telek/CM) 500 Kg
Kotoran Kambing/Sapi 500 Kg
Abu Sekam 100 Kg
Naskuru 2,5 Lt
Air 11,5 Lt /secukupnya

## Slide 4: Alat Yang Disiapkan
Tanki Sprayer
Gayung plastik
Sekop/Cangkul
Cetok/sekop kecil

## Slide 5: Tahap – Tahap Pelaksanaan
Siapkan tempat yang ternaungi, terbuka/sirkulasi udara lancar
Lantainya bukan langsung lantai tanah (Jika langsung lantai tanah sebaiknya diberi alas plastik/terpal plastik)

## Slide 6
Masukan 2,5 lt Naskuru kedalam tanki sprayer kapasitas 14 lt ditambah 11,5 lt air
Naskuru
2,5 lt
Air
11,5 lt
Tanki Sprayer
14 lt
Set/atur pancaran keluar sprayer ke model pancaran kabut

## Slide 7
Ambil campuran kotoran ayam & kotoran kambing/sapi diletakkan diatas plastik, kemudian diratakan sampai dengan ketebalan 2 – 5 cm
Campuran Kotoran Ayam & Kambing/Sapi
2 – 5 cm
Kemudian semprot dengan larutan naskuru sampai basah merata, kemudian diangin-anginkan sampai dengan setengah kering

## Slide 8
Setelah setengah kering, campuran kotoran tersebut dibalik dan dilakukan penyemprotan larutan naskuru sampai basah merata, kemudian diangin-anginkan sampai setengah kering.
Hal tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai larutan naskuru habis
Campuran Kotoran Ayam & Kambing/Sapi

## Slide 9
Kompos diangin-anginkan sampai dengan kering lapang kurang lebih 2 – hari, kemudian ditambahkan 100 kg Abu sekam dan diaduk merata
Kompos sudah siap digunakan
Campuran Kotoran Ayam & Kambing/Sapi
Abu Sekam
100 kg

## Slide 10: Catatan :
Jika kondisi bahan basah, maka air yang digunakan banyaknya menyesuaikan tidak harus 11,5 lt
Boleh hanya menggunakan salah satu bahan kotoran (Bisa hanya menggunakan kotoran ayam saja/sapi saja/kambing saja)

## Slide 11: SELAMAT MENCOBA

## Slide 12
TERIMA KASIH
SAMPAI JUMPA LAGI
Notes: 12